## Slide 1
Закон Ома для участка цепи

## Slide 2
Проверь себя!

## Slide 3
Выберите обозначение, единицу измерения,
формулу для расчета и прибор для измерения
характеристик тока по вариантам:
I вариант – сила тока;
II вариант – напряжение;
III вариант – сопротивление.
Часть 1

## Slide 4
А
В
Ом
Дж
Калориметр
Н
Динамометр
R
U
Q
F
I
Вольтметр
Омметр
Амперметр

## Slide 5
Часть 2
I вариант | I = ? | q = 300 Кл | t = 10 мин
II вариант | U = ? | A = 100 00Дж | q = 5 Кл
III вариант | R = ? | l = 100 м, | S = 2мм2

## Slide 6
Проверь себя!

## Slide 7
А
В
Ом
Дж
Калориметр
Н
Динамометр
R
U
Q
F
I
Вольтметр
Омметр
Амперметр
I вариант
Максимальный балл - 4

## Slide 8
А
В
Ом
Дж
Калориметр
Н
Динамометр
R
U
Q
F
I
Вольтметр
Омметр
Амперметр
II вариант
Максимальный балл - 4

## Slide 9
А
В
Ом
Дж
Калориметр
Н
Динамометр
R
U
Q
F
I
Вольтметр
Омметр
Амперметр
III вариант
Максимальный балл - 4

## Slide 10
I вариант | I = 0,5А | q = 300 Кл | t = 10 мин
II вариант | U = 200В | A = 100000Дж | q = 0,5к Кл
III вариант | R=0,85Ом | l = 100 м, | S = 2мм2
Максимальный балл - 1

## Slide 11
Критерии оценивания:
5 баллов - оценка «5»;
4 балла – оценка «4»;
3 балла – оценка «3».

## Slide 12
Основные характеристики тока
Сила тока – I, [A];
Напряжение – U, [B];
Сопротивление - R, [Ом]
Эти величины связаны между собой!
КАК?

## Slide 13
Закон Ома для участка цепи
Ломмель Эуген Корнелиус Йозеф
…Ом вырвал у природы так долго
скрываемую тайну и передал ее
в руки современников»

## Slide 14
Схема опыта
А
V
+
-

## Slide 15: Зависимость силы тока от напряжения
Сила тока прямо пропорциональна напряжению
I, А
0,2
0,8
0,6
0,4
0
U, B
1
2
3
4
Линейная зависимость или
прямая пропорциональность
I ~ U
U, В |  |  | 
I, А |  |  | 
2В
0,4 А
3В
0,6 А
4В
0,8 А

## Slide 16: 2. Зависимость силы тока от сопротивления
Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению
I,А
R,Ом
1
График – ветвь гиперболы
обратная пропорциональность
R
~
I
1
U, В |  |  | 
I, А |  |  | 
R, Ом
4 Ом
2 Ом
1 Ом
5 В
5 В
5 В
1 А
2 А
4 А
4
2
2
4
1
0
U - const

## Slide 17
1 . I ~ U – прямая зав - ть
2 . I ~ 1/R – обратная зав - ть
Георг Симон Ом (1789–1854)
Закон Ома для участка цепи
1827 год
Формулировка:
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.

## Slide 19
Зависимость силы тока от сопротивления
на участке АВ выражена графиками 1 и 2.
В каком случае проводник АВ находился под
большим напряжением?

## Slide 20
Задача 2.
Какое напряжение нужно приложить к свинцовой проволоке длиной 2м, чтобы сила тока в ней равнялась 2А? Площадь поперечного сечения проволоки 0,3 .

## Slide 21
I вариант
II вариант
V
А
I=5A
R=22Ом
V
А
U=6B
R=2Ом
1. По данным приведенным на
рисунке определите показания
вольтметра.
1. По данным приведенным на
рисунке определите показания
амперметра.
2. Лампа рассчитана на
напряжение 6В и силу тока 4 А.
Каково сопротивление лампы?
2. Лампа рассчитана на
напряжение 127 В, имеет
сопротивление 254 Ом.
Вычислите силу тока в лампе.
U = 110 B;
I = 0,5 A.
I = 3A;
R = 1,5 Ом.

## Slide 22
Домашнее задание
Подготовить историческую справку об ученых,
чьи имена очень тесно связаны с законом Ома.